## Slide 1
Corso di Fisica per CTF
AA 2013/14
Oscillazioni e onde

## Slide 2
Oscillazioni
  circuito LC, sistema massa-molla, pendolo semplice
  oscillazioni smorzate; oscillazioni forzate, risonanza
Ottica geometrica
  riflessione, specchi
  rifrazione, fibre ottiche, diottri, lenti sottili, strumenti ottici
Onde e ottica fisica
  generalità, frequenza, lunghezza d’onda, velocità, intensità e ampiezza, principio di sovrapposizione, onde stazionarie
  onde acustiche, livello d’intensità
  principio di Huygens, diffrazione
  interferenza della luce, reticolo di diffrazione, polarizzazione

## Slide 3: Oscillazioni

## Slide 4: Circuito LC(*)
t = 0, C carico, q = q0
chiudo il tasto: comincia a circolare i (le cariche + migrano verso l’armatura sinistra) ed entra in azione L, l’energia presente in C (E) passa in L (B), il processo continua finchè i diventa max e C è scarico (q=0), a quel punto i continua a caricare + l’armatura sinistra (per inerzia) e l’energia presente in L (B) è trasferita a C (E) ... e così via sempre oscillando (non ci sono R!): somma dell’en. di C (E) e di L (B) = cost.
Kirchhoff, a t generico: Ldi/dt +q/C = 0 ossia Ld2q/dt2 + q/C = 0 cioè d2q/dt2 = –1/(LC)q = –ω2q q(t) = q0cosωt soluzione del moto armonico i(t) = dq/dt = –ωq0sinωt T = 2π/ω = 2π√LC
C
i
(*) senza dimostrazione

## Slide 5: (Cfr.) Sistema massa-molla
una massa oscilla attaccata ad una molla (ad es. sopra un piano senza attriti)
per spostare la massa (molla) di dx dalla posizione (allungamento) x:
dL = Fdx = –kxdx
L = ∫0x–kxdx = –k∫0xxdx = –½kx2 (dalla posiz. di equilibrio a x)
ΔW = ½kx2 = W(x) – W(0)
W(x) = ½kx2 se pongo W(0) = 0
A, spostamento massimo: W(A) = ½ kA2
en. cinetica della massa: K = ½ mv2
W(x) + K(x) = E0 conserv. en. totale meccanica
[ W(t) + K(t) = E0 siccome x = x(t), v = v(t) !]

## Slide 6: Energia nel sistemi meccanici
en. della molla (potenziale) en. della massa (cinetica)
W = ½kx2 [cfr q2/(2C)] K = ½mv2 [cfr Li2/2]
ampiezza del moto A vel. massima vmax
en. totale: E0 = W(x) + K(x) = ½kx2 + ½mv2 = ½kA2 = ½mvmax2
pongo ω2 = k/m = (vmax/A)2
eq. di moto a = –(k/m)x = –ω2x (II princ.: ma = F = -kx)
soluzione con x=+A per t=0, matematicamente:
x(t) = Acosωt moto armonico semplice
v(t) = –ωAsinωt (=dx/dt)
a(t) = –ω2Acosωt (=dv/dt)

## Slide 7: Oscillazioni armoniche
in generale: un sistema oscilla intorno ad una posizione di equilibrio stabile – con moto armonico semplice se la F di richiamo verso la posizione di eq. stabile è  –spostamento e c’è un’inerzia che fa superare la posiz. di equil. continuando il moto (piccole oscillazioni del pendolo, massa-molla, circuito LC, molecola H2)
F(x)  – x ( a  –x)
W(x) = –L(x)  x2/2
W
k
m

## Slide 8: Oscillazione (passo passo)
trasferimento: en. cinetica en. potenziale
t x v a en. E0
0 +A 0 –ω2A pot. ½kA2
t1 0 –ωA 0 cin. ½mvmax2
t2 –A 0 +ω2A pot. ½kA2
t3 0 + ωA 0 cin. ½mvmax2
t4 +A 0 –ω2A pot. ½kA2 il moto si ripete uguale
t4 = T; t2 = t4/2 = T/2 per simmetria
t1 = t2/2 = T/4; t3 = t2+(t4–t2)/2 = 3T/4 per simmetria
ω =√(k/m) = vmax/A → vmax = ωA
sposto il sistema
dall’equilibrio e
lo lascio andare

## Slide 9: Soluzione (senza derivate)
uso la cons. dell’en. meccanica (e m=k/ω2)
½kx2 + ½mv2 = ½kA2(x/A)2 + ½kA2(v/(ωA))2 = ½kA2
→ (x(t)/A)2 + (v(t)/(ωA))2 = 1 cfr cos2Φ+sin2Φ=1 VΦ
se voglio x e v periodiche con periodo T prendo
x(t)/A = cos(2πt/T) v(t)/(ωA) = –sin(2πt/T)
che soddisfano x=A per t=0 e v(T/4)= -vmax= -ωA
T è un tempo caratteristico del sistema
T = 1/ = 2π/ω = 2π√(m/k)
l’unico dimensionalmente possibile
[ω–1] = [(m/k)0.5] = [(M/(MT-2))0.5] = [T]

## Slide 10: Oscillazioni (cont.)
tutte le oscillazioni si comporteranno allo stesso modo, cambia solo ω (T) a seconda del sistema e cambia lo spostamento dalla posiz. di equilibrio (distanza, angolo, carica)
massa-molla ω =√(k/m) T= 2π√(m/k)
pendolo semplice ω =√(g/L) T= 2π√(L/g)
circuito LC ω =1/√(LC) T= 2π√(LC)
etc.
spostamenti, velocità (lineari, angolari, correnti), accelerazioni (lineari, angolari, deriv. della corrente) saranno dati da funzioni sinusoidali (moto armonico semplice di pulsazione ω = 2π = 2π/T)
piccole
oscillaz.

## Slide 11: Oscillazioni (cont)
ωt = 2πt/T (rad)
ωt = 2πt/T (rad)
+A
-A
+vmax
-vmax
x(t)
v(t)

## Slide 12: Oscillazioni (cont.)(*)
max
max
(*) facoltativo

## Slide 13: Pendolo semplice
mg cosθ = F tensione del filo
–mgsinθ = ma = mLα
piccole oscill.: θ0 piccolo
→ sinθ ~ θ
–gθ = Lα (= Ld2θ/dt2)
ω2 = g/L T = 2π√L/g
indipendenti da θ0
g = 4π2L/T2 misurando L,T → g
(*) [pendolo fisico: m→I; P → M=LΛp(mg)
–mgLsinθ = Iα; –mgLθ = Iα; T = 2π√mgL/I
con L distanza del baricentro dal centro di sospensione]
max
F
(*) paragrafo facoltativo
Notes: pi/4 = 0.785 sin(pi/4) = 0.707
pi/8 = 0.393 sin(pi/8) = 0.383
pi/16 = 0.196 sin(pi/16) = 0.195

## Slide 14: Angoli piccoli (*)
θ=90°= 1.5708 rad
sinθ=1
(sinθ–θ)/sinθ=–0.57
θ=30°= 0.5236 rad
sinθ=0.5
(sinθ–θ)/sinθ=–0.047
θ=3°= 0.05236 rad
sinθ=0.05234
tgθ=0.05241
(sinθ–θ)/sinθ = = –0.00046
(tgθ–θ)/tgθ= = +0.00091
(*) facoltativo

## Slide 15: Oscillazione e.m., applicazione
oscillazioni del circuito LC: energia di E confinata in C ↔ energia di B confinata in L
supponiamo di avere una regione dello spazio vuota in cui è presente un campo E (o B) oscillante, per le leggi dell’e.m. sarà indotto un campo B (o E) oscillante
qualitativamente, questi campi oscillanti generano onde e.m. che si propagano nello spazio con velocità c = 1/√(ε0μ0), con la frequenza  dell’oscillazione, con lunghezza d’onda λ = c/ e con densità di energia (vedi p. 55-58)
ηe+ ηm = ½ε0E2 + ½B2/μ0 = cost
(mentre le oscillazioni sono confinate in una regione dello spazio, quindi hanno solo frequenza )

## Slide 16: Oscillazioni smorzate (*)
sistema massa-molla con attrito
ma + γv + kx = 0 termine  v, attrito, smorzamento
½mv2 + ½kx2 = ½kA2(t) < ½kA02
ad es. A(t) = A0exp(–γt/(2m))
se γ2√(km) il moto è aperiodico
se γ<2√(km) oscillazione con A decrescente
(*) facoltativo

## Slide 17: Oscillazioni forzate, risonanza (*)
sistema sottoposto ad una F esterna sinusoidale
ma + (γv) + kx = F(t) = Fecosωt
ω0 =√(k/m) 0 = ω0/2π frequenza propria del sistema
se γ=0 il trasferimento di energia diventa  per ω=ω0 (in pratica si avrà una ‘rottura’)
se γ0 il trasferimento di energia (potenza) è max per ω=ω0 : es. assorb. di radiazione e.m. da parte di atomi e molelole
(*) facoltativo

## Slide 18: Oscillazioni, applicazione (*)
molecola H2 ω = √(k/m) = √1.1·10-3/1.67·10-27 ~ 0.8 1015 rad/s
 = 1.3 1014 Hz
λ = c/ = 2.5 μm
→ se si eccita H2 con luce IR, si metterà ad oscill., assorbirà energia e posso ‘vederlo’
(*) facoltativo

## Slide 19: Ottica geometrica

## Slide 20: La luce
energia/(m2s)
* nel vuoto

## Slide 21: Luce visibile
legge di Wien
λ = 2.898 mm/T(K)
Tsup. sole ≈ 5800 K

## Slide 22: Visione UV (renne)
Reindeer are thought to be the only mammals that can see ultraviolet light. A study conducted by researchers from the University College London in 2011 revealed that reindeer can see light with wavelengths as low as 320 nm, considerably below the human threshold of 400 nm. It is thought that this ability helps them to survive in the Arctic, because many objects that blend into the landscape in normally visible light, such as urine and fur, produce sharp contrasts in ultraviolet.[22]

## Slide 23: Spettro delle onde e.m. (*)
(*) facoltativo

## Slide 24: Propagazione della luce
nel vuoto (dalle eq. di Maxwell, e.m.), velocità dell’onda
c = 1/√(ε0μ0) = 299792458 m/s
massima velocità di un segnale
mezzi trasparenti omogenei e isotropi
ε = εrε0 εr > 1; μ ~ μ0
v = 1/√(εrε0μ0) = c/n → n = √εr
indice di rifrazione
n = c/v n  1
mezzi assorbenti, metalli: sono parzialmente riflettenti (mentre parte dell’energia è assorbita entro 1-2 λ)

## Slide 25: Condizioni dell’ottica geometrica
limite per λ → 0 (dimensioni di ostacoli, disomogeneità etc., d >> λ)
si considera la propagazione dei raggi luminosi
nei mezzi trasparenti omogenei e isotropi la luce si propaga in linea retta
i raggi luminosi sono deviati da ostacoli, disomogeneità etc.
→ riflessione (nello stesso mezzo) al confine fra mezzi diversi
→ rifrazione (nel secondo mezzo) al passaggio fra mezzi diversi

## Slide 26
Notes: René Magritte La reproduction interdite 1937 modern art
The thing that interested the Belgian surrealist artist Magritte was the mystery that lay in everyday visible reality. He was not so much inspired by the invisible, the subconscious and dream images but rather by ordinary objects to which he gave a twist. The man Magritte portrays here is the eccentric wealthy Englishman Edward James. He was a friend of the artist and bought various works from him. In the 1930s Edward James was the benefactor of both Dalí and Magritte. Magritte based the portrait on a photograph he made of Edward James looking at the painting 'On the threshold of freedom'.

## Slide 27: Riflessione
leggi della riflessione
  r. incidente, normale, r. riflesso C stesso piano
  θr = θ1
  Iinc. = Irifl. + Itrasm. (cons. dell’energia)

## Slide 28: Riflessione, potere riflettente
R = Ir/Ii ≤ 1 potere riflettente
incidenza normale (θ1 = 0)
  aria-metallo, specchi, R(550 nm): ~0.93(Ag), ~0.92(Al), ~0.85(Au), ~0.56(Fe) (da un mezzo trasparente ad uno assorbente)
  mezzo trasparente 1 – mezzo trasparente 2
  ad es. aria-vetro, lenti: n1 ~ 1, n2 ~ 1.5, R ~ 0.04 (→ la riflessione non è il fenomeno dominante)
incidenza rasente (θ1 = 90°)
  R = 1
Notes: Fe (circa 0.56)

## Slide 29: Sistema ottico
fa corrispondere un’immagine ad un oggetto oppure viceversa: si propagano i raggi luminosi, reversibili
stigmatico: ad un punto oggetto corrisponde un solo punto immagine (punti coniugati)
se il sistema è stigmatico, basta conoscere due raggi per trovare la corrispondenza (altri r. possono servire per verificare che la corrispondenza trovata è corretta)
ad es. riflessione: specchio piano, specchio sferico etc.; rifrazione: lenti, microscopi etc.

## Slide 30: Specchio piano
costruzione
dell’immagine:
l’immagine è
virtuale diritta,
non vi passa
energia
superficie ruvida, diffusione
immagine trasversa e longitudinale
ingrandimento: +1(t), –1(l)

## Slide 31: Specchi sferici, fuoco (*)
C centro di curvatura, r raggio, V vertice
CV asse ottico
lo sp.sf. è stigmatico se la calotta in V è piccola, θ piccolo
AD = CD; AC = r
CD2 = AC2 + AD2 – – 2AC·ADcosθ
CD2 = r2 + CD2 – 2r·CDcosθ
CD = r/(2cosθ) (θ0, cosθ1: 5°, 0.9962; Δ~4‰)
se θ~0, CD=DV=r/2 f = r/2 fuoco, coniugato di P=
(*) facoltativo

## Slide 32: Costruzione dell’immagine con lo specchio sferico(*)
raggio || all’asse, si riflette passando per F
passante per F, si riflette || all’asse
passante per C (θ1=0), si riflette nella direz. d’incidenza
passante per V: OO’V e II’V simili → OO’/u = II’/v
m = y’/y = –v/u
ingrandimento lineare trasversale
(*) facoltativo

## Slide 33: Formula dei punti coniugati(*)
O e I, O’ e I’ p. coniugati
OO’V e II’V simili:
OO’/II’ = u/v
OO’C e II’C simili
OO’/II’ = (u–r)/(r–v)
→ u/v = (u–r)/(r–v)
ru–uv = uv–rv (moltiplico per 1/(ruv) a dx e sx)
1/v – 1/r = 1/r – 1/u
1/u + 1/v = 2/r = 1/f
formula dei punti coniugati (degli specchi)
(*) facoltativo

## Slide 34: Rifrazione
leggi della rifrazione (trasmissione)
  r. incidente, normale, r. rifratto (trasmesso) C stesso piano
  sinθ2 = (n1/n2)sinθ1 (legge di Snell)
  Iinc. = Irifl. + Itrasm. (cons. dell’energia)
Notes: Willebrord Snel van Royen, latinizzato come Willebrordus Snellius o semplicemente Snellius (Leida, 1580 – Leida, 30 ottobre 1626), è stato un matematico, astronomo e fisico olandese, noto per la legge della rifrazione detta anche legge di Snell.
Snel nacque a Leida. Nel 1613 successe al padre Rudolf Snell (1546 - 1613) alla cattedra di matematica all'Università di Leida. Nel 1615 progettò e mise in pratica un nuovo metodo per determinare il raggio terrestre, per mezzo della triangolazione. La sua opera Eratosthenes Batavus, pubblicata nel 1617, descrive il metodo applicato alle città di Alkmaar e Bergen op Zoom - due città separate da un grado di meridiano - che egli misurò essere uguale a 107.395 km. La distanza misurata in tempi recenti è approssimativamente 111 km. A lui si deve anche al formulazione della legge della rifrazione della luce, a cui giunse sperimentalmente intorno al 1621. Tale legge reca, oltre al suo, anche il nome di Cartesio, che la scoprì in base ad un procedimento diverso, non sperimentale, e la pubblicò per primo nella sua Dioptrique (1637). La formulazione di Snell venne invece resa nota solo molto più tardi da Christiaan Huygens nella sua Dioptrica (1703).

## Slide 35: Legge di Snell
n1sinθ1 = n2sinθ2
per angoli piccoli, sinθ ~ θ → n1θ1 = n2θ2
es. aria-vetro θ1 = 15°, naria = 1, nvetro = 1.52
sinθ1/sinθ2 = 1.52; θ1/θ2 = 1.53; Δ=7‰
anche sinθ1/v1 = sinθ2/v2 oppure sinθ1/λ1 = sinθ2/λ2
dispersione, n = n(λ)
potere dispersivo
P ~ 0.009/0.5 = 1.8%
(vedi pag. 51)

## Slide 36: Legge di Snell (2)
n1 < n2 (da un mezzo otticamente meno denso ad uno più denso)
sinθ2 = (n1/n2)sinθ1 < sinθ1 → θ2 < θ1
il raggio rifratto si avvicina alla normale
es. H2O-vetro n1 = 1.33 n2 = 1.52, sinθ2 = 0.875 sinθ1 → se θ1 = 30°, θ2 = 25.9°
n2 < n1 (da un mezzo otticamente più denso ad uno meno denso)
sinθ2 = (n1/n2)sinθ1 > sinθ1 → θ2 > θ1
il raggio rifratto si allontana dalla normale
es. vetro-H2O n1 = 1.52 n2 = 1.33, sinθ2 = 1.14 sinθ1 → se θ1 = 30°, θ2 = 34.8°

## Slide 37: Riflessione totale
n1 > n2: se aumento θ1 aumenta anche θ2 ... fino a che è possibile, si arriva a θ2=π/2 e allora non ci sarà più rifrazione , ma solo riflessione (riflessione totale); l’angolo θ1 corrispondente si chiama angolo limite
sinθ1lim = (n2/n1)sin(π/2) θ1lim = arcsin(n2/n1)
per θ1 > θ1lim si ha riflessione totale, potere riflettente R=1 (guide di luce, fibre ottiche: comunicazioni, endoscopia)
es. vetro-aria
n1 = 1.52; n2 = 1
θ1lim = arscin(1/1.52) = 41.1°

## Slide 38: Passaggio attraverso una lastra piano-parallela (*)
lastra trasparente di spessore t = AD, spostamento d = CB
  1a rifrazione n1sinθ1 = n2sinθ2
  2a rifrazione n2sinθ2 = n1sinθ1
d = t sin(θ1–θ2)/cosθ2
(*) facoltativo
AB = t/cosθ2
CB = AB sinCAB

## Slide 39: Diottri piani(*)
un diottro piano è formato da due mezzi trasparenti separati da una superficie piana (u e v sono +vi nei rispettivi spazi)
spazio
immagini
spazio
oggetti
mtrasv = +1, immagine virtuale diritta; mlongit = –v/u = +n1/n2
(*) facoltativo

## Slide 40: Diottri piani (2)(*)
mtrasv = +1, immagine virtuale diritta; mlongit = –v/u = +n1/n2
n2/u + n1/v = 0; n2/u + n1/v = 0
1
2
(*) facoltativo

## Slide 41: Diottri sferici e lenti
diottro: due mater. traspar. separati da una superf. sferica
lente: due diottri, di cui almeno uno sferico; i raggi che la attraversano subiscono una doppia rifrazione
(i diottri e) le lenti, se valgono le approssimazioni (di Gauss)
  1) onde monocromatiche 2) piccola apertura 3) raggi parassiali,
sono un sistema stigmatico (punto oggetto punto immagine) – altrimenti: aberrazioni
o altro materiale
trasparente
diottro
sferico

## Slide 42: Lenti sottili
lente sottile: spessore trascurabile, al limite un piano (π), due fuochi, F e F’ (coniugati di P,P’ = ∞)
OO’V e II’V simili: OO’/II’ = u/v
AVF’ e II’F’ simili: OO’/II’ = f/(v–f)
u/v = f/(v–f) → uv – uf = fv [moltiplico per 1/(uvf) a dx e sx]
1/u + 1/v = 1/f
formula dei punti coniugati (delle lenti), f distanza focale
l’asse ottico
congiunge FF’
(o i centri di
curvatura)
u (v) – posizione
dell’oggetto
(immagine)

## Slide 43: Lenti sottili (2)
una lente ha due fuochi, F e F’, equidistanti da V, punti coniugati dei punti all’ (1/v = 1/f – 1/ = 1/f etc.)
considerando la lente costituita da due diottri sferici, di raggio di curvatura r1 e r2, si può mostrare che
1/f = (n-1)(1/r1 +1/r2)
con n indice di rifrazione del materiale della lente (immersa in aria), tipicamente ~ 1.5 (vetro, plastica); [cfr con lo specchio sferico: 1/f = 2/r]
lente convergente: più spessa al centro, f +va lente divergente: più spessa ai bordi, f –va
l’inverso di f (in m) si chiama potere diottrico P = 1/f della lente e si misura in diottrie (D)

## Slide 44: Lenti sottili (3) (*)
risolviamo per f la formula dei costruttori di lenti (col mcm)
1/f = (n-1) [r2+r1]/(r1r2) ⇒ (n-1)f = r1r2/(r2+r1)
lente di vetro in aria: n-1 ≈ 0.5 +vo; oggetto a sx
lente convessa-convessa r1 +vo r2 +vo ⇒ f +vo sempre; lente convergente
lente concava-concava r1 -vo r2 -vo ⇒ f -vo sempre: numer. +vo, denom. –vo; lente divergente
lente convessa-concava r1 +vo r2 –vo ⇒ f +vo (-vo) se |r2|>|r1| (<|r1|)
lente concava-convessa r1 +vo r2 –vo ⇒ f -vo (+vo) se |r2|>|r1| (<|r1|)
lente di aria in vetro: 1-n ≈ -0.5 -vo ... e cambiano i segni!
r1
r2
r1
r2
(*) facoltativo, ma da meditare
r1
r2
r1
r2

## Slide 45: Costruzione dell’immagine
ingrandimento lineare trasverso
OO’V simile a II’V
m = y’/y = –v/u = – (v–f)/f = –f/(u–f)
[comunque || ,
vedi pag. 38]
(verifica: analitica, eq. punti coniugati)

## Slide 46: Lente divergente
lente divergente, più spessa ai bordi (ad es. se i due diottri sono concavi): raggi da P=, dopo la doppia rifrazione, provengono da F’ (quelli da P’=, da F); se si usa la formula di pag. 41-42, f risulta –va (sia r1 che r2 sono –vi)
il terzo raggio utile passa per V ed esce parallelo a se stesso (estrapolato all’indietro è sempre nella stessa direzione)
l’immagine è sempre virtuale, diritta, rimpicciolita: risolvendo per v l’eq. dei punti coniugati 1/v = 1/f –1/u = (u–f)/(uf) si ha v = uf /(u–f) sempre –va, visto che u è +va e f –va

## Slide 47: Lenti sottili, posizione e tipi di immagine
eq. dei punti coniugati: v =uf/(u–f); m = –v/u
  u > 2f f<v<2f reale, invertita, rimpicciolita
  u = 2f v = 2f “ “ unitaria
  f<u<2f v > 2f “ “ ingrandita
  u = f v =  “ “ “
  u < f v –va virtuale, diritta “
  diverg. v –va “ “ rimpicciolita
5.
6.
π

## Slide 48: Aberrazioni delle lenti
aberrazione sferica (simile agli specchi): oggetto sull’asse
  diaframma, però si riduce la luce
  C, C’ cerchi di minima confusione
  oppure sup. non sferiche (parabol.)
altri effetti geometrici
  coma/astigmatismo: oggetto poco/molto fuori asse
  distorsione: l’ingrandimento varia con la distanza dall’asse
aberrazione cromatica, dispersione (assente negli specchi)
  combinazioni di lenti con dispersione diversa
  vetro crown K3: nblu = 1.525 nrosso = 1.516

## Slide 49: L’occhio
retina - visione b/n, bastoncelli: pixel 1x1 μm2 (a colori, coni 4 x 4 μm2)
cristallino & iride
lente
adattabile
diaframma
Notes: 1/f = 1/u + 1/v = (v+u)/uv

## Slide 50: L’occhio (2)
grandezza apparente di un oggetto
y’ lunghezza dell’immagine sulla retina, l’angolo sotto cui vedo l’oggetto di lunghezza y è
θ = y’/2.5cm
d’altra parte tgθ = y/u ~θ (angoli piccoli)
y’ = 2.5 cm y/u
y’ cresce se y ↗ e se u ↘
la risoluzione angolare dei pixel è 4μm/2.5cm ~ 1.6 10–4 rad
Notes: qui ci sta bene il test di risoluzione della retina

## Slide 51: La lente d’ingrandimento
a occhio nudo: tgθ0 = y/d = y/25cm ~ θ0 oggetto avvicinato alla distanza di visione distinta
con la lente (convergente): tgθ = y/u ~ θ (= y’/v) vicino all’occhio
ingrandimento angolare o visuale
β = θ/θ0 = d/u ≈ 25cm/f (β = m = –v/u =1+25cm/f)
in pratica fmin ~2.5cm (40 D) → βmax ~10 (compensando le aberrazioni si arriva a 40, microscopio semplice)
immagine
all’
immagine
al p.p.
Notes: u = fv/(v-f)
-v/u = -(v-f)/f = 1 –v/f = 1 +25cm/f

## Slide 52: Microscopio ottico composto
condensatore
(della luce)
obiettivo
oculare
piatto
lampada
a) a trasparenza
b) a riflessione
messa a
fuoco
campione
campione

## Slide 53: Microscopio ottico (2)
l’immagine finale è invertita
l’oggetto è posto vicino a Fob, l’immag. reale si forma in Foc ed è vista dall’oculare: → l’ingrandim. è il prodotto dell’ingr. lineare dell’obiettivo per quello visuale dell’oculare (lente d’ingr.)
con fob~4 mm, foc~10 mm si ha, per costruzione,
M ~ –(16cm/fob)(25cm/foc) = –1000
in pratica la limitazione è data dalla λ della luce (vedi oltre, pag. 102-103)

## Slide 54: Prisma(*)
deflessione
δ = (i–r)+(i’–r’) = (i+i’)–(r+r’)
α+(90°–r)+(90°–r’) =180°
→ α = r+r’
rifrazioni/Snell i+i’ = n(r+r’)
  sin i = n sin r i = nr
  n sin r’ = sin i’ i’ = nr’
δ ≈ (n–1)(r+r’) = (n–1)α es. δ = 31.2°
dispersione e potere dispersivo
n = n(λ) Δδ/Δλ = αΔn/Δλ
nb = 1.525 nr = 1.516 Δδ = 0.54° rosso-blu
Δδ/δ =Δn/(n–1) = 1.7% vetro crown K3 V α
angoli
piccoli
es.
α=60°
n=1.52
(*) facoltativo

## Slide 55
Onde

## Slide 56: Richiamo: oscillazioni e oscillazioni armoniche
ripetendo e riassumendo:
y: “spostamento dalla posizione di equilibrio, y=0” (spostamento generalizzato: lineare, angolo, carica etc.); forza di richiamo “elastica”; inerzia che fa superare y=0
oscillazione in genere
y = y(t) con y fra (–A,+A)
  fenomeno temporale periodico
  regione spaziale fissata e limitata
  energia E  A2, confinata
oscillazione armonica, ω = 2π = 2π/T,
y = Asin(ωt+δ) = Asin[ω(t+t0)]
dove (ωt+δ) = ω(t+t0) è la fase

## Slide 57: Proprietà fondamentali delle onde
Moto ondoso: trasferimento di energia da un punto P ad un altro Q senza trasferimento di materia
  onde meccaniche (onde d’acqua, su corde tese, suono) hanno bisogno di un mezzo per propagarsi
  onde e.m. (luce, onde radio, raggi X) possono viaggiare nel vuoto e la loro propagazione è modificata dalla presenza di materia
Un’o. meccan. viaggia da P a Q perchè una perturbazione ha causato lo spostamento di una particella in P. Questa trascina una p. vicina che è spostata a sua volta e così via, fino a che la perturbazione raggiunge Q dopo un certo tempo (ritardo). Se il materiale è elastico, le particelle oscillano intorno alla loro posizione di equilibrio.

## Slide 58: Proprietà fondamentali delle onde (2)
Se la perturbazione è ripetitiva si propaga un’onda, altrimenti si ha un impulso.
Se la perturbazione alla sorgente è armonica semplice, il grafico degli spostamenti delle particelle a t fisso è una sinusoide.
Se consideriamo il movimento di una singola particella nel tempo (a x fisso, x direzione di propagazione) si ha un moto armonico semplice.
x
t
λ
T
0
-A
+A

## Slide 59: Proprietà fondamentali delle onde (3)
La perturbazione (spostamento generalizzato) può essere ┴ alla direz. di propagazione (o. trasversali, polarizzabili) oppure // (onde longitudinali, non polarizzabili)
Ampiezza (A) : il più grande spostamento di V partic. rispetto alla posiz. di equilibrio (ad es.).
Lunghezza d’onda (λ) : distanza fra due particelle con lo stesso moto (fase) ad es. fra due creste (o due valli).
Periodo (T = 1/ = 2π/ω) : tempo impiegato da ogni particella per una oscillazione completa, tempo impiegato da un’onda per percorrere una λ.
Quindi la velocità dell’onda (spazio percorso/tempo impiegato) è
v = λ/T = λ
valida per V onda.

## Slide 60: Principio di sovrapposizione
v e λ dipendono dal mezzo in cui l’onda si propaga,  (o T) dipende esclusivamente dalla sorgente
Un’onda e.m. consiste di un E(x,t) accompagnato da un B(x,t) [come visto in e.m. E produce B che produce E etc.]: come ampiezza si prende di solito E.
Principio di sovrapposizione : se ci sono due o più onde dello stesso tipo che viaggiano nella stessa direzione, lo spostamento totale è la somma algebrica degli spostamenti nel punto. Sommando onde di  ed A diverse, opportunamente scelte, si può riprodurre V forma d’onda (teorema di Fourier) nella stessa direzione.
Notes: L’orecchio umano divide le onde sonore incidenti nelle loro componenti di frequenza diversa attraverso metodi meccanici sfruttando risonanze naturali. In particolare differenti terminazioni nervose nei nostri orecchi sono sensibili a frequenze differenti. Ma e` anche possibile analizzare un suono matematicamente per determinare le sue frequenze componenti. Questo puo` essere fatto grazie ad un metodo, inventato da un matematico francese del 18esimo secolo chiamato Jean-Baptiste Joseph Fourier (21 Marzo 1768 - .. … 1830), noto come trasformata di Fourier.

## Slide 61: Principio di sovrapposizione (2)
Se le onde non viaggiano nella stessa direzione, ma si incontrano solo in qualche punto, esse emergono dopo l’incrocio nella stessa forma che avevano prima dell’incontro.

## Slide 62: Principio di sovrapposizione (3)
Se hanno λ uguale e arrivano insieme con creste coincidenti sono in fase, se sono sfasate di π sono in opposizione di fase.
I fenomeni dell’interferenza, diffrazione, battimenti ed onde stazionarie sono tutti conseguenza del principio di sovrapposizione
(Assumendo y = 0 per t = 0), lo spostamento y a t generico di una particella che oscilla di m.a.s. di frequenza  (periodo T) può essere rappresentato come
y = Asin2πt/T = Asin2πt

## Slide 63: Forma matematica di un’onda sinusoidale
In un’onda sinusoidale (λ = 2π/k e T o  = ω/2π), tutte le particelle oscillano sinusoidalmente: il moto delle particelle in P ritarderà di (x/λ)T rispetto ad O, ossia dovrò sostituire a t → t-(x/λ)T → y = Asin2π/T[t-(x/λ)T]
y = Asin2π[t/T-x/λ] = Asin2π[t-x/v] = Asin(ωt-kx)
x
λ
O
P
x
Notes: sin2π/λ(vt – x)

## Slide 64: Dalle oscillazioni alle onde (*)
trasferimento di E (ad es. serie di pendoli accoppiati: un pendolo oscillante trasferisce E al pendolo vicino inizialmente fermo e così via – ritardo, sfasamento)
mezzo elastico (atomi oscillanti trasferiscono E agli atomi adiacenti – ritardo, sfasamento)
(d di trasferimento)/(t impiegato) = velocità
di propagazione della perturbazione (onda)
λ, lunghezza d’onda, minima distanza fra punti in concordanza di fase (dopo un periodo T)
v = λ/T = λ
(T periodo del moto armonico semplice)
(*) in alternativa a pagg. 54-61

## Slide 65: Onde (*)
f(x,t) – propagazione nello spazio (con velocità v) di una perturbazione oscillatoria (in t), ossia di energia
es. onde liquide, serie di pendoli uguali, corda lunga/ tesa, onde sonore, onde e.m., tsunami
la sorgente fissa la frequenza  = 1/T (parte temporale)
il mezzo ‘elastico’ è perturbato (messo in oscillazione) al passaggio dell’onda, ma mediamente fermo – non si muove secondo v – serve da “sostegno” (un punto oscillante mette in agitazione oscillatoria il vicino, con un certo ritardo)
l’energia si muove senza trasporto di materia
(*) in alternativa a pagg. 54-61

## Slide 66: Movimento di onde e particelle (*)
particella onda
m.r.u. m.r.u.
E = ½mv2 E = ½kA2 (+)
ci vuole una F ci vuole una sorgente/F
per accelerare per accelerare/mettere
ad es. F = Δp/Δt in oscillazione il mezzo
= m(v–0)/Δt (sasso sul liquido,
pendolo etc.)
(+) si usa I = E/(tS)
superf. ┴ alla propagazione
(*) in alternativa a pagg. 54-61

## Slide 67: Rappresentazione matematica dell’onda (*)
si può mostrare che la pertubazione y in un’onda progressiva (si muove nel verso +vo dell’asse x) è una funzione sia di x che di t ed è data da
y = y(x,t) = y(x-vt)
dove v è la velocità di fase
es.1 onda impulsiva/impulso: corda tesa vibrante lunga l
y = y(x-vt)
è l’allontanamento dalla posizione di equilibrio, con v2 = F/μ che dipende dall’elasticità (F) e dall’inerzia (μ = m/l) del mezzo (vero in generale)
(*) in alternativ a pagg. 54-61

## Slide 68: Rappresentazione matematica dell’onda (2) (*)
es.2 onda armonica / periodica: l’eq. di un’onda piana monocromatica progressiva è
y = Asin[(2π/λ)(x-vt)]
dove l’espressione in [ ] è la fase dell’onda
(*) in alternativa a pagg. 54-61

## Slide 69: Rappresentazione matematica dell’onda (3)
 = ω/2π dipende dalla sorgente
v e λ dipendono dal mezzo
fase: descrive lo stato di oscillazione
fronte d’onda / superficie d’onda: luogo dei punti con la stessa fase; ad es. onda piana, i fronti d’onda sono piani equidistanti λ; onda sferica, i fronti d’onda sono superfici sferiche equidistanti λ etc.
raggi: ┴ ai fronti d’onda, direzioni in cui si muove l’onda (cioè l’energia, la qdm) – li abbiamo usati in ottica geometrica
λ = λ/T = v

## Slide 70: Energia e intensità, ampiezza
l’intensità I è definita come la potenza media (nel t) divisa l’area della superficie ┴ direz. di propagazione
I = E/(tS) = Pmedia/S in W/m2
es. onda sferica I = Pmedia /4πr2
al tempo t l’energia è nulla fuori di una sfera di raggio r = vt
l’en. che traversa S in Δt è
ΔE = ηΔV = ηSΔr = ηSvΔt
ossia Pmedia = ΔE/Δt = ηSv
→ I = Pmedia/S = ηv valida per V onda
ma η  A2 (vedi moto armon. sempl.) → I  A2
onda sferica: I  1/r2; A  1/r (costanti per un’onda piana)
(η – densità di energia)

## Slide 71: Velocità di propagazione dell’onda
si può mostrare che
corda tesa vibrante
v2 = F/μ F tensione della corda, μ = m/lunghezza
onde elastiche nei solidi
v2 = Y/ρ Y modulo di Young, ρ densità del mezzo
onde sonore nei gas
v2 = B/ρ = γRT/M B modulo di volume, γ =cp/cV
onde e.m. nel vuoto
v2 = c2 = 1/(ε0μ0)
etc. quindi in generale
v2  (modulo di) elasticità del mezzo
inerzia (o densità di massa) del mezzo
v2 

## Slide 72: Esempi di impulsi
(a) impulso (corda sotto tensione) - trasversale
(b) impulso (molla o slinky) - longitudinale
(c) rappresentazione grafica di (a) e (b)
corda: y misura lo spostamento dalla posizione di equilibrio
molla: y misura la compress./allungamento
↓t

## Slide 73: Esempi di onde periodiche
(a) onda periodica (corda)
(b) onda periodica (molla)
(c) rappresentazione grafica di (a) e (b)
(a) onda e.m.
(b) onda sonora (pressione)
onde d’acqua

## Slide 74: Onde trasversali e longitudinali
onda trasversale: perturbazione ┴ direzione di propagazione (onde e.m., onde su una corda vibrante, onde dovute all’elasticità di taglio nei solidi)
polarizzabile: ad es. piano definito dalla perturb. e dalla direz. di propagazione fisso, polariz. lineare
onda longitudinale: perturbazione // direzione di propagazione
non polarizzabile (non si può individuare alcun piano)

## Slide 75: Principio di sovrapposizione (*)
le eq. sono lineari: in ogni punto in cui arrivano 2 (o più) onde / impulsi si devono sommare algebricamente le perturbazioni (sovrapposizione) → interferenza costruttiva / distruttiva (dove si ha somma / differenza di ampiezze uguali)
(*) in alternativa

## Slide 76: Onde che si propagano in verso opposto – onde stazionarie
ad es. in una corda tesa vibrante di lunghezza L: la riflessione dell’onda ad un estremo si somma con l’onda con l’onda incidente (riflessione con inversione di polarità agli estremi fissi)
  interferenza, in gen. distruttiva
  relazione fra λ = v/ e L per avere interferenza costruttiva
  risonanza:
  L = n(λn/2)
  n = 1,2,3 ....
  intero

## Slide 77: Onde stazionarie (2)
per ottenere la risonanza tutte le onde devono essere in fase
n = v/λn = nv/(2L) = n1 n = 1,2,3 ....
dove 1 = v/(2L) = 1/(2L)√(F/μ) è la frequenza fondamentale
i nodi sono i punti dove l’ampiezza dell’onda è sempre = 0, i ventri quelli dove l’ampiezza è massima
non c’è propagazione di energia fuori della corda, l’onda non viaggia (onda stazionaria)
(*) si può mostrare che la dipendenza da x e t si separa
y = 2Asin(2πx/λ)cos(2πt)
la condizione dei nodi sin(2πx/λ) = 0 dà 2L/λn = n con n intero
(*) se invece un estremo è fisso (nodo) e l’altro mobile (ventre) – ad es. canna d’organo
nλn/4 = L con n = 1,3,5 .... dispari
1 =v/(4L)
(*) paragrafi facoltativi

## Slide 78: Battimenti (*)
due (o più) onde di frequenza vicina e di uguale ampiezza, ad es.
interferenza → frequenza media  = (1+2)/2 per un termine modulante batt = (2-1)/2
usati per accordare strumenti musicali
(*) facoltativo

## Slide 79: Moto periodico generico: teorema di Fourier (*)
il moto armonico semplice è il più semplice moto periodico → un generico moto periodico, ad es. g(t), è esprimibile con una sovrapposizione di m.a.s., f(t)
(*) in alternativa a pagg. 54-61
Notes: L’orecchio umano divide le onde sonore incidenti nelle loro componenti di frequenza diversa attraverso metodi meccanici sfruttando risonanze naturali. In particolare differenti terminazioni nervose nei nostri orecchi sono sensibili a frequenze differenti. Ma e` anche possibile analizzare un suono matematicamente per determinare le sue frequenze componenti. Questo puo` essere fatto grazie ad un metodo, inventato da un matematico francese del 18esimo secolo chiamato Jean-Baptiste Joseph Fourier (21 Marzo 1768 - .. … 1830), noto come trasformata di Fourier.

## Slide 80: Teorema di Fourier (2) (*)
V moto periodico di dato T () è rappresentabile come somma di tanti (in generale ) m.a.s. di frequenza  (fondament.), 2, 3 ... (armoniche super.), in generale sfasati fra loro – teorema di Fourier
strumenti diversi hanno, per una stessa nota, la stessa fondamentale ma diverse armoniche (diverso spettro)
(*) in alternativa a pagg. 54-61

## Slide 81: Onde sonore
onde di pressione in gas, liquidi, solidi
aria (20°C) v = √(γRT/M) = 343 m/s
H2O v = 1450 m/s
I = p2max/(2ρv)
dove (ρv) è l’impedenza acustica e pmax è in effetti un Δp, sovrapposto a p0 = 101.3 kPa
pmax = 3 10-5 Pa I0 = 10-12 W/m2 soglia di udibilità
“ “ 30 Pa I “ 1 W/m2 soglia del dolore
 e λ, l’orecchio umano è sensibile nell’intervallo
 = (30, 20000) Hz [< 30 Hz infra-s., > 20 kHz ultra-s.]
→ λ = (10, 0.02) m in aria
(l’orecchio del Myotis lucifugus max~200 kHz u.s. λ~2 mm)
sovrappressione
Notes: [M2L2T-4/(ML-3)(LT-1)] = [MT-3] = [E/(TA)]

## Slide 82: Onde sonore (2)
u.s. in H2O es. 5 MHz → λ ~ 0.3 mm
si usano cristalli piezoelettrici: ecografia, produzione di emulsioni, lavaggi, effetti biologici su batteri
sensibilità dell’orecchio: 12 ordini di grandezza in intensità ~ logaritmica (legge di Fechner) → scala logaritmica
β=10log10(I/I0)
Notes: L’orecchio umano divide le onde sonore incidenti nelle loro componenti di frequenza diversa attraverso metodi meccanici sfruttando risonanze naturali. In particolare differenti terminazioni nervose nei nostri orecchi sono sensibili a frequenze differenti. Ma è anche possibile analizzare un suono matematicamente per determinare le sue frequenze componenti. Questo può essere fatto grazie ad un metodo, inventato da un matematico francese del 18esimo secolo chiamato Jean-Baptiste Joseph Fourier (21 Marzo 1768 - .. … 1830), noto come trasformata di Fourier.

## Slide 83: Onde sonore (3)
si definisce livello d’intensità
β = 10log10(I/I0)
che si misura in decibel (dB), dove I è l’intensità che corrisponde a β e I0 = 10-12 W/m2 la soglia di udibilità (con riferimento all’orecchio umano)
soglia di udibilità: β = 10log10(I0/I0) = 0 dB
“ del dolore: β = 10log10(1012) = 120 dB
traffico stradale ~ 70-80 dB (inquinamento acustico)
siccome I  A2 si ha una definizione analoga di β
β = 20log10(A/A0)
con A ampiezza corrispondente a β etc.

## Slide 84: Effetto Doppler(*)
consideriamo una sorgente S di onde sonore di frequenza  ed un osservatore O ad una certa distanza; se i due sono relativamente fermi, O sentirà un suono avente la stessa 
supponiamo che S si muova verso O con vel. vs ed emetta una cresta per t=0: la successiva sarà emessa dopo T=1/, intanto la 1a ha viaggiato λ=vT=v/ mentre S ha viaggiato vs/ → separazione fra due creste success.
λ’ = v/–vs/ = (v–vs)/
e O sente una frequenza
’ =  v/(v–vs)
(’ = v/λ’, se si muove S, la vel. delle onde non cambia)
(*) facoltativo

## Slide 85: Effetto Doppler (2) (*)
se S si allontana da O, si avranno creste più spaziate
λ’ = (v+vs)/ e ’ =  v/(v+vs)
supponiamo ora S ferma e O che si avvicina con vel. vo , la vel. delle onde relativa ad O è v+vo , quindi O incontra le creste con frequenza
’ = (v+vo)/λ =  (v+vo)/v
(λ = v/, il moto di O non ha effetto sulla λ del suono, O intercetta solo più creste di quando è fermo relativamente ad S)
S ferma e O si allontana, la vel. delle onde relativa ad O è v–vo e avremo
’ = (v–vo)/λ =  (v–vo)/v
(*) facoltativo

## Slide 86: Effetto Doppler (3) (*)
riassumendo: quando S e O si avvicinano, la frequenza del suono percepita da O aumenta; quando si allontanano, diminuisce – lo spostamento di frequenza può servire a misurare la velocità relativa
riassumendo in una sola formula
dove vs, vo vanno presi con valore e segno: saranno +vi se sono paralleli a v, –vi se antiparalleli
le formule valgono per tutte le onde meccaniche (nei gas, liquidi, solidi); per la luce valgono in 1a approx, se le vel. sono << c, inoltre conta solo la vel. relativa
vs> 0
vo> 0
vs< 0
vo< 0
v
(*) facoltativo

## Slide 87: Applicazioni dell’effetto Doppler (*)
radar (radio detecting and ranging) per misura di vs
ecoDoppler con US; lo spostamento di frequenza è
Δ = 2(vs/v) cosθ
dove vs è la vel. della sorgente (sangue, globuli rossi), v = 1540 m/s quella del suono nei tessuti molli, θ è l’angolo fra trasduttore e vaso sanguigno
si lavora con impulsi brevi (come i delfini, pipistrelli etc.) ed i segnali riflessi (eco) sono processati matematicamente – rosso e blu indicano vs +va e –va, rispett.
(*) facoltativo

## Slide 88: Ottica fisica

## Slide 89: Principio di Huygens
propagazione di onde in mezzi omogenei e isotropi: l’inviluppo delle onde sferiche elementari emesse dai punti di un fronte d’onda dà il nuovo fronte d’onda
[ampiezza onde elem. max in avanti è = 0 per θ >= π/2 (non ci sono onde regressive)]
può essere esteso a mezzi anisotropi (birifrangenza) e alla propagazione in mezzi diversi (riflessione e rifrazione)

## Slide 90: Applicazione del principio di Huygens
il principio di Huygens spiega naturalmente la diffrazione delle onde
ad es. un fronte d’onda piano è trasmesso solo parzialm. da una fenditura, ai bordi si sviluppa un’onda sferica la cui ampiezza decresce come 1/(distanza dalla fenditura)

## Slide 91: Diffrazione delle onde
non si possono selezionare i raggi! quando un’onda incontra un ostacolo/fenditura di larghezza d
  d >> λ, si seleziona una larga parte del fronte d’onda, effetti di diffrazione solo ai bordi
  d >~ λ, diffrazione e trasmissione
  d < λ, dopo l’ostacolo l’onda è interamente diffratta (~ onda sferica o cilindrica)
onde sonore λ fra (0.02, 10) m diffrazione importante
onde luminose λvis fra (0.4, 0.7)·10-6 m ottica geometrica
risoluzione di punti vicini/ potere di localizzazione degli strumenti ottici (ad es. microscopio)
→ risoluzione ≈ λ
λblu = 4.5 10-7m ~ 104r0, raggio di Bohr (H)
non si possono
“vedere” gli atomi
in senso stretto

## Slide 92: Cammino ottico
in un’onda piana varia solo la fase
t fisso: y = Asin(2πx/λ) A = cost
onda che segue cammini diversi (passa in mezzi diversi)
cammino ottico: l1,2 = n1,2x (x/λ1,2 = n1,2x/λ)
differenza di fase: δ = (2π/λ)(l2-l1)
oppure si può variare il cammino geometrico
sfasamento: effetto
del mezzo sull’onda
Notes: Il prodotto Δ = nd è detto cammino ottico e rappresenta la distanza che la luce percorre nel vuoto nello stesso tempo impiegato per percorrere la distanza d nel mezzo. In generale, se la luce attraversa mezzi aventi diverso indice di rifrazione: Δ = nd + n’d’ + n’’d’’ + ...

## Slide 93: Interferenza di onde armoniche (*)
x fisso (P), onde monocrom., stessa A
y1 = Acosωt
y2 = Acos(ωt+δ)
si ha sempre interferenza (ma con la luce normale, emissioni atomiche scorrelate e brevi, non si evidenzia)
c’è interferenza sia con onde lungitudinali che trasversali
ad es.
differenza di fase
δ = 2πv(t2-t1)/λ
I1+I2 = I
(*) facoltativo

## Slide 94: Interferenza (2) (*)
se δ = 2mπ m = 0,1,2 ...
[Δx = mλ]
si ha interferenza costruttiva: le ampiezze si sommano
I  (A+A)2 = (2A)2 = 4A2
se δ = (2m+1)π m = 0,1,2 ...
[Δx = (2m+1)λ/2]
si ha interferenza distruttiva, le ampiezze si sottraggono
I  (A-A)2 = 0
NB per evidenziare l’interferenza δ deve essere fisso
(→ sorgenti coerenti, relazione di fase fissa, il che non è vero per la luce normale)
(*) facoltativo

## Slide 95: Interferenza della luce – esperienza di Young
da una sorgente monocromatica (ad es. linea D del Na, λ = 589 nm) se ne ottengono due coerenti, relazione di fase fissa, con artifici: due fenditure (Young) [o due specchi (Fresnel)]
la luce prodotta dalle fenditure S1 e S2 è raccolta su uno schermo lontano (oppure si inserisce una lente) dove si osservano le frange d’interferenza
in O, equidistante da S1 e S2, le due onde arrivano sempre in fase → interferenza costruttiva, max d’intensità, frangia chiara
muovendosi sullo schermo, la diff. di cammino aumenta fino all’opposizione di fase, 0 di intensità, frangia scura; poi le onde ritornano in fase, frangia chiara etc.

## Slide 96: Interferenza della luce (2)
=

## Slide 97: Interferenza della luce (3)
in P generico, le onde difratte da S1 e S2 sono in fase se la diff. di cammino ottico è un numero intero di λ (in opposizione se numero dispari di λ/2)
in fase dy/L = mλ m= 0,1,2,...
in opposiz. dy/L = (2m+1)λ/2 ”
diff. di fase 2πdy/(λL)
distanza fra massimi / righe gialle (o minimi / righe scure) sullo schermo
ym – ym-1 = Lλ/d → λ = (d/L)Δy
con λ ~ 0.6 μm, d = 1 mm, L = 2 m → Δy = 1.2 mm

## Slide 98: Interferenza della luce (4)
l’interferenza della luce prova che la luce è un fenomeno ondulatorio (ma non se è trasversale o longitudinale, per distinguere bisogna studiare la polarizzazione)
se non si usa una sorgente monocromatica → max e min sovrapposti (a parte il primo) e non si osservano le frange
intensità sullo schermo con 2 fenditure
~ y/L

## Slide 99: Interferenza della luce (5) (*)
se si ripete l’esperimento con un numero maggiore di fenditure si ottengono massimi più separati (e si sviluppano max secondari → è più facile misurare λ); ad es. con 4 fenditure l’intensità è
(*) facoltativo
2 fenditure

## Slide 100: Diffrazione da una fenditura
diffrazione à la Fraunhofer (schermo a grande distanza o nel piano focale di una lente)
scomponendo la fenditura in coppie di fenditure distanti a/2 si può vedere che c’è un max di I per θ = 0 e max secondari molto deboli

## Slide 101: Reticolo di diffrazione
realizzato con incisioni // su vetro o plastica
se c’è un max per una coppia di fenditure, tutte le altre sono in fase
sinθ = kλ/d k = 0,1,2,3 ...
ora θ è grande, es. λ = 0.589 μm, θ1 = 36.1° → misura di λ più precisa
se sinθ  kλ/d si ha interferenza distruttiva → max ben separati

## Slide 102: Limitazioni dei microscopi
l’ingrandimento del microscopio ottico è dato approx da
M = –(16 cm/fob)(25 cm/foc)
limitazioni
  aberrazioni geometriche → diaframmi, sistemi di lenti (perdita di luce)
  aberrazioni cromatiche → lenti composte (perdita di luce, ogni rifrazione aria-vetro implica 4% di luce persa in riflessione, oltre ad artefatti, 4 lenti, 8 riflessioni, 32% di luce persa etc.)
  fob,min ~ 4 mm, foc,min ~ 10 mm
  → M ~ –1000
  limite intrinseco: dato dalla natura ondulatoria della luce, due punti luminosi appariranno in effetti come figure di diffrazione di larghezza  λ

## Slide 103: Limitazioni dei microscopi (2)
diffrazione da un’apertura / ostacolo di diametro D, larghezza della macchia ~ 1.22λ/D – due punti saranno separabili solo se le macchie non si sovrappongono
si può mostrare (principio di Abbe) che dmin = 0.61λ/(nsinθ) dove n è l’ind. di rifraz. del mezzo intorno all’obiett. e θ l’angolo sotto cui è visto l’obiettivo → ingrand. utile
Mutile ~ d/dmin ~ 0.1 mm/0.2 μm ~ 500
→ obiettivi a immersione (olio n = 1.55, λ’ = λ/n); UV, però lenti di SiO2 e fotografia → microscopio elettronico, λ  1/(mv) (vedi microfisica)

## Slide 104: Polarizzazione della luce
le onde e.m. sono trasversali: si dimostra osservando la polarizzazione della luce, ad es. se E oscilla // direzione fissa si ha polarizzazione lineare
polarizzazione: si ottiene con polaroids (catene allungate conduttrici in una direzione, assorbono una componente di E), riflessione, dicroismo, birifrangenza
Notes: guardando con lenti polaroid la riflessione dela luce del sole su una superficie d’acqua (del mare) lievemente increspata, si osservano dei riflessi blu, mentre a occhio nudo o con lenti non polaroid i riflessi appaiono bianco-argentei

## Slide 105: Polarizzazione (2)
ad es. polarizz. per riflessione
n1sinθ1 = n2sinθ2 ; θr = θ1
se α = 90°, θ2 = 90°–θr
sinθ2 = cosθ1 d’altra parte se le onde e.m. sono trasversali, l’onda riflessa, dovuta all’oscillazione nel mezzo 2, non può avere una componente nella direzione di propagazione → risulta polarizzata ┴ al piano del disegno per un angolo θ1 = θp
tgθp = sinθp/cosθp = sinθ1/sinθ2 = n2/n1
legge di Brewster
α

## Slide 106: Polarizzazione (3)
se un fascio di luce traversa un (o più) polaroid, solo una componente di E può passare, l’altra sarà assorbita → riduzione di ampiezza e di intensità
legge di Malus, luce polarizzata linearmente in ingresso di ampiezza E0, intensità I0
E1 = E0cosθ1 I1 = I0cos2θ1
dove θ1 è l’angolo fra E e l’asse di trasmissione del polaroid, secondo cui la luce è polarizzata in uscita;
se la luce non è polarizzata, θ1 = 45°, valor medio sul 1o quadrante,
E1 = E0/√2 I1 = I0/2

## Slide 107: Polarizzazione (4)
con due polaroid in serie, il 2o vede la luce passata dal 1o e basterà applicare due volte la legge di Malus
con questo sistema è possibile studiare ad es. una soluzione otticamente attiva posta fra P1 e P2 e misurarne la concentrazione  angolo di cui ruota E
non E0 E1 = E0/√2 E2 = E0cosθ2/√2
pol. I0 I1 = I0/2 I2 = I0cos2θ2/2

## Slide 108
Fine di oscillazioni e onde
Two cowboys marvelling at the
Doppler effect in a train whistle